Výpis - plastová okna a dveře

dne:              31.05.2017

Místo stavby:     KD s restaurací a penzionem-Štěpánov

Zpracoval (a):    Táborský

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Pol.    množství           Popis                 cena/ks       celkově

Kč            Kč

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

1        10.00 ks           okno, 1-dílný prvek -RESTAURACE

Int.Nr.: 290K070

Profil : 6KOMOR

Barva In/Ex : Bílá

14528 rám OK

14531 kr. OK rovné

Kování :

otevíravé sklopné pravé 1B

Výplň  :

4CG/16/4F/16/4CG+Ar,Ug0,5,TRU, Uw max = 0,85 W/m² K

Podkladní profil

Rozměry: 600 x1200

- Klika okenní bílá

2        2.00 ks           okno, 1-dílný prvek – KD-ŠATNY

Int.Nr.: 290K070

Profil : 6KOMOR

Barva In/Ex : Bílá

14528 rám OK

14531 kr. OK rovné

Kování :

otevíravé sklopné pravé 1B

Výplň  :

4CG/16/4F/16/4CG+Ar,Ug0,5,TRU, Uw max = 0,85 W/m² K

Podkladní profil

Rozměry: 600 x900

- Klika okenní bílá

3        3.00 ks           okno, 2-dílný prvek- KD

Int.Nr.: 290K070

Profil : 6KOMOR

Barva In/Ex : Bílá

14528 rám OK

14531 kr. OK rovné

14531 kr. OK rovné

Kování :

otevíravé levé 1B

otevíravé sklopné pravé 1B

Výplň  :

4CG/16/4F/16/4CG+Ar,Ug0,5,TRU, Uw max = 0,85 W/m² K

list č.:2

Podkladní profil

Rozměry: 1400x1300

- Klika okenní bílá

4        2.00 ks           okno, 2-dílný prvek - RESTAURACE

Int.Nr.: 290K070

Profil : 6KOMOR

Barva In/Ex : Bílá

14528 rám OK

14531 kr. OK rovné

14531 kr. OK rovné

Kování :

otevíravé levé 1B

otevíravé sklopné pravé 1B

Výplň  :

4CG/16/4F/16/4CG+Ar,Ug0,5,TRU, Uw max = 0,85 W/m² K

Podkladní profil

Rozměry: 1400x1500

- Klika okenní bílá

5        2.00 ks           2-dílný prvek – KD-ŠATNA

Int.Nr.: 290K070

Profil : 6KOMOR

Barva In/Ex : Bílá

14528 rám OK

14531 kr. OK rovné

14531 kr. OK rovné

Kování :

otevíravé levé 1B

otevíravé sklopné pravé 1B

Výplň  :

4CG/16/4F/16/4CG+Ar,Ug0,5,TRU, Uw max = 0,85 W/m² K

Podkladní profil

Rozměry: 1500x1100

- Klika okenní bílá

6        1.00 ks           2-dílný prvek - RESTAURACE

Int.Nr.: 290K070

Profil : 6KOMOR

Barva In/Ex : Bílá

14528 rám OK

14531 kr. OK rovné

14531 kr. OK rovné

Kování :

otevíravé levé 1B

otevíravé sklopné pravé 1B

Výplň  :

4CG/16/4F/16/4CG+Ar,Ug0,5,TRU, Uw max = 0,85 W/m² K

Podkladní profil

Rozměry: 2300x1500

- Klika okenní bílá

list č.:3

7        4.00 ks           4-dílný prvek - KD

Int.Nr.: 290K070

Profil : 6KOMOR

Barva In/Ex : Bílá

14528 rám OK

14531 kr. OK rovné

14531 kr. OK rovné

14531 kr. OK rovné

14531 kr. OK rovné

Kování :

sklopné klika vpravo

otevíravé sklopné levé 1B

sklopné klika vlevo

otevíravé sklopné pravé 1B

Výplň  :

4CG/16/4F/16/4CG+Ar,Ug0,5,TRU, Uw max = 0,85 W/m² K

Podkladní profil

Rozšíř.vlevo :

Rozširovací profil 25mm

Rozšíř.vpravo:

Rozširovací profil 25mm

Spojení: H profil 14565

Pozn.  : VÝŠKA PARAPETU 4M!!

Rozměry: 1450x2200

- GEZE OL90N Nůžky bílé

- GEZE OL90N Páka, roh bílá

- GEZE OL90N Úchyt tyče (10ks)

- GEZE OL90N Úchyt bovdenu bílý

- GEZE OL90N Destička malá

- GEZE OL90N Kryt 3000mm bílý

- GEZE OL90N Tyč 8mm 3000mm

- GEZE OL90N Bovden 1250mm bílý

- GEZE OL90N Doplňky pro b.bílé

- Klika okenní bílá

- GEZE OL90N Přídavní zámek

14-17mm bílý

A        8.00 ks           Montáž klikový/pákový ovladač

Int.Nr.: 290K028

7A       14.00ks           4-dílný prvek – KD

Int.Nr.: 290K070

Profil : 6KOMOR

Barva In/Ex : Bílá

14528 rám OK

14531 kr. OK rovné

14531 kr. OK rovné

14531 kr. OK rovné

14531 kr. OK rovné

Kování :

otevíravé sklopné levé 1B

otevíravé sklopné pravé 1B

Výplň  :

4CG/16/4F/16/4CG+Ar,Ug0,5,TRU, Uw max = 0,85 W/m² K

Podkladní profil

list č.:4

Spojení: H profil 14565

Rozměry: 1500x2200

- Klika okenní bílá

8        2.00 ks           2-dílný prvek - KD

Int.Nr.: 290K070

Profil : 6KOMOR

Barva In/Ex : Bílá

14528 rám OK

14531 kr. OK rovné

14531 kr. OK rovné

Kování :

otevíravé levé 1B

otevíravé sklopné pravé 1B

Výplň  :

4CG/16/4F/16/4CG+Ar,Ug0,5,TRU, Uw max = 0,85 W/m² K

Podkladní profil

Rozměry: 1400x1500

- Klika okenní bílá

9        3.00 ks           1-dílný prvek - KD

Int.Nr.: 290K070

Profil : 6KOMOR

Barva In/Ex : Bílá

14529 rám+ VD s prahu

14602 kr.+ VD dovnitr práh

Kování : VD L Automat

Výplň  :

4CG/16/4F/16/4CG+Ar,Ug0,5,TRU

celé dveře Uw max = 1,1 W/m² K

PUR DESKA Bílá/Bílá 40mm

Příčky : Prícka 15597 95 mm

Roz. rámu 25/60

Pozn.  : VD OTVÍRAVÉ DOVNITŘ!!

NÁKRES ZEVNTIŘ!!

Rozměry: 900 x2100

- KLIKA/KLIKA široký štítek 52mm

s překrytím cyl. vložky, barva

bílá RAL 9016

- Zámková vložka 50+50

- PRE Vchodový pant bílý

10       1.00 ks           dveře, 2-dílný prvek - KD

Int.Nr.: 290K070

Profil : 6KOMOR

Barva In/Ex : Bílá

14529 rám+ VD s prahu

14601 kr.+ VD ven práh

14601 kr.+ VD ven práh

Kování : VD L Panika B EN179+1125

VD P Automat štulp

Výplň  :

4CG/16/4F/16/4CG+Ar,Ug0,5,TRU

celé dveře Uw max = 1,1 W/m² K

PUR DESKA Bílá/Bílá 40mm

list č.:5

Příčky : Prícka 15597 95 mm

Roz. rámu 25/60

Pozn.  : PANIKOVÉ DVEŘE OTVÍRAVÉ

VEN!!

NÁKRES Z VENKU!!

PANIKOVÁ KLIKA/KLIKA!!!

MIN.VÝŠKA DVEŘÍ PRO PANIKOVÉ

DVEŘE!!!

Rozměry: 1400x2113

- Zámková vložka 50+50

- PRE Vchodový pant bílý

- Klika/klika úzký štítek s

překrytím dle EN179 v barvě

F1 hliník

11       1.00 ks           dveře, 3-dílný prvek- KD

Int.Nr.: 290K070

Profil : 6KOMOR

Barva In/Ex : Bílá

14529 rám+ VD s prahu

FIB, 14601 kr.+ VD ven práh

14601 kr.+ VD ven práh

Kování : pevně v rámu

VD L Panika B EN179+1125

VD P Automat štulp

Výplň  :

4CG/16/4F/16/4CG+Ar,Ug0,5,TRU

celé dveře Uw max = 1,1 W/m² K

PUR DESKA Bílá/Bílá 40mm

Příčky : Prícka 15597 95 mm

Roz. rámu 25/60

Spojení: H profil 14565

Pozn.  : PANIKOVÉ DVEŘE OTVÍRAVÉ

VEN!!

NÁKRES Z VENKU!!

PANIKOVÁ KLIKA/HRAZDA!!!

Rozměry: 1400x2800

- Zámková vložka 50+50

- PRE Vchodový pant bílý

- Klika půlgar. široký štítek bez

překrytí dle EN1125 v barvě F1

hliník

- Panik madlo EN1125 černé/červené

s otvorem pro cylin. vložku

12       1.00 ks           dveře, 2-dílný prvek – RESTAURACE-ZÁSOBOVÁNÍ

Int.Nr.: 290K070

Profil : 6KOMOR

Barva In/Ex : Bílá

14529 rám+ VD s prahu

14601 kr.+ VD ven práh

14601 kr.+ VD ven práh

Kování : VD L Panika B EN179+1125

VD P Automat štulp

Výplň  :

4CG/16/4F/16/4CG+Ar,Ug0,5,TRU

celé dveře Uw max = 1,1 W/m² K

PUR DESKA Bílá/Bílá 40mm

list č.:5

Příčky : Prícka 15597 95 mm

Roz. rámu 25/60

Pozn.  : PANIKOVÉ DVEŘE OTVÍRAVÉ

VEN!!

NÁKRES Z VENKU!!

PANIKOVÁ KLIKA/KLIKA!!!

MIN.VÝŠKA DVEŘÍ PRO PANIKOVÉ

DVEŘE!!!

Rozměry: 1400x2113

- Zámková vložka 50+50

- PRE Vchodový pant bílý

- Klika/klika úzký štítek s

překrytím dle EN179 v barvě

F1 hliník

13        16.00ks           4-dílný prvek – RESTAURACE-PENZION

Int.Nr.: 290K070

Profil : 6KOMOR

Barva In/Ex : Bílá

14528 rám OK

14531 kr. OK rovné

14531 kr. OK rovné

14531 kr. OK rovné

14531 kr. OK rovné

Kování :

otevíravé sklopné levé 1B

otevíravé sklopné pravé 1B

Výplň  :

4CG/16/4F/16/4CG+Ar,Ug0,5,TRU

Podkladní profil

Spojení: H profil 14565

Rozměry: 1500x2200

- Klika okenní bílá

14        2.00 ks           2-dílný prvek – RESTAURACE-PENZION

Int.Nr.: 290K070

Profil : 6KOMOR

Barva In/Ex : Bílá

14528 rám OK

14531 kr. OK rovné

14531 kr. OK rovné

Kování :

otevíravé sklopné pravé 1B

Výplň  :

4CG/16/4F/16/4CG+Ar,Ug0,5,TRU

Podkladní profil

Rozměry: 1200x2400

- Klika okenní bílá

15        2.00 ks           2-dílný prvek – RESTAURACE-PENZION

Int.Nr.: 290K070

Profil : 6KOMOR

Barva In/Ex : Bílá

14528 rám OK

14531 kr. OK rovné

14531 kr. OK rovné

Kování :

otevíravé sklopné pravé 1B

Výplň  :

4CG/16/4F/16/4CG+Ar,Ug0,5,TRU

Podkladní profil

Rozměry: 1200x2200

- Klika okenní bílá

list č.:7

Podkladní profil

Rozměry: 2300x1800

- Klika okenní bílá

16        1.00 ks           1-dílný prvek – RESTAURACE

Int.Nr.: 290K070

Profil : hliníkový

Barva In/Ex : Bílá

14529 rám+ VD s prahu

14602 kr.+ VD dovnitr práh

Kování : VD P Automat

Výplň  :

4CG/16/4F/16/4CG+Ar,Ug0,5,TRU

PUR DESKA Bílá/Bílá 40mm

Příčky : Prícka 15597 95 mm

Roz. rámu 25/60

Pozn.  : VD OTVÍRAVÉ DOVNITŘ!!

NÁKRES ZEVNITŘ!!

Rozměry: 900 x2100

- KLIKA/KLIKA široký štítek 52mm

s překrytím cyl. vložky, barva

bílá RAL 9016

- Zámková vložka 50+50

- PRE Vchodový pant bílý

17        2.00 ks           3-dílný prvek – RESTAURACE-PENZION

Int.Nr.: 290K070

Profil : hliníkový

Barva In/Ex : Bílá

14529 rám+ VD s prahu

FIB, 14601 kr.+ VD ven práh

14601 kr.+ VD ven práh

Kování : pevně v rámu

VD L Panika B EN179+1125

VD P Automat štulp

Výplň  :

4CG/16/4F/16/4CG+Ar,Ug0,5,TRU

PUR DESKA Bílá/Bílá 40mm

Příčky : Prícka 15597 95 mm

Roz. rámu 25/60

Spojení: H profil 14565

Pozn.  : PANIKOVÉ DVEŘE OTVÍRAVÉ

VEN!!

NÁKRES Z VENKU!!

PANIKOVÁ KLIKA/HRAZDA!!!

MIN.VÝŠKA PRO PANIK.DVEŘE!!

Rozměry: 1400x2800

- Zámková vložka 50+50

- PRE Vchodový pant bílý

- Klika půlgar. široký štítek bez

překrytí dle EN1125 v barvě F1

hliník

- Panik madlo EN1125 černé/červené

s otvorem pro cylin. vložku

list č.:8

18       45.92+35.91m      Vnitřní parapet PVC 300mm bílý

Int.Nr.: 290K028

Parapety - dodávka

19       33.00+29.00par    Krytka dlouhá bílá (pár)

Int.Nr.: 290K028

20        264.06+201,89m          Systém PS3

Systém PS 3 obsahuje:

(Systém PS 3 - certifikovaný parotěsný a paropropustný systém pro

montážní spáru )

- exteriérovou fólii nebo komprimační pásku

- montáž exteriérové fólie nebo komprimační pásky

- interiérovou fólii

- montáž interiérové folie

- Okno a dveře jsou ve schématech znázorněny při pohledu na závěsy

(panty)! Tj. výrobky otvíravé dovnitř (mající závěsy v interiéru)

jsou znázorněné při pohledu zevnitř. Výrobky otvíravé ven (mající

závěsy v exteriéru) jsou znázorněné při pohledu zvenku!

# Text boxes

30

900

930

600

1

30

900

930

600

1

700

700

30

1300

1330

1400

1

2

700

700

30

1500

1530

1400

1

2

7501150

750

30

1100

1130

1500

1

2

1150

115

30

1500

1530

2300

1

2

30

1100

1100

25

725

725

25

30

2200

25

1450

25

2230

1500

1

2

3

4

30

1100

1100

750

750

30

2150

2180

1500

1

2

3

4

700

700

30

1500

1530

1400

1

2

25

2100

2125

900

1

700

700

25

2113

2138

1400

1

2

25

2150

650

700

700

25

2800

2825

1400

1

2

3

2

1

1570

2175

2200

25

785

785

2

30

1100

1100

750

750

30

2200

2230

1500

1

2

3

4

30

1200

1200

30

2400

2430

1200

1

2

1

1200

2230

2200

30

11000

110

30

25

2100

2125

900

1

25

2121

679

700

700

25

2800

2825

1400

1

2

3